- Specyfikacje uniwersalne dotyczące opraw oświetleniowych

- Dane techniczne i wymogi dotyczące opraw drogowych LED:

- oprawa musi posiadać deklaracje zgodności CE (WE) oraz certyfikat ENEC,

- oprawa musi spełniać wymogi normy bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,

- oprawa przy ustawieniu 0° nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),

- oprawa ma być wykonana w II (I) klasie ochrony przeciwporażeniowej,

- oprawa musi być wyposażona w układ indywidualnego sterowania zapewniającego bezprzewodową komunikację z platformą informatyczną,

- wszystkie oferowane oprawy muszą być oznakowane w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację wyrobu, umieszczoną zarówno na jego opakowaniu zewnętrznym jak i wewnątrz oprawy.  Dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne musi umożliwiać jego trwałe umieszczenie także na słupie w czasie montażu opraw.

- Cechy panelu LED:

- temperatura barwowa emitowanego światła powinna by zawarta w przedziale 3000-4000K (+/- 10%). Dla szczególnych lokalizacji np. przejścia dla pieszych dopuszcza się wyższą temperaturę barwową 6000 K. (3000K ÷ 4000K ciepła barwa do ulic zamieszkałych lub centrum, zimna do dróg główniejszych),

- wskaźnik oddawania barw Ra > 70,

- panel LED musi być wyposażony w układ optyczny (soczewki, odbłyśniki) kształtujący rozsył światła o charakterze drogowym i identycznej charakterystyce dla każdej soczewki lub w układy optyczne z odbłyśnikiem.

- trwałość oprawy L90B10 (aproksymowana dla Ta = 25oC) nie powinna być mniejsza niż 100.000h. L90B10 oznacza, że co najmniej 90% populacji LED na panelu po czasie 100.000h utrzyma strumień świetlny na poziomie 90% strumienia początkowego,

- oprawa musi posiadać skuteczność świetlną (po uwzględnieniu wszelkich strat strumienia świetlnego) co najmniej 140 lm/W (liczony jako strumień świetlny oprawy do całkowitej mocy końcowej oprawy),

- oprawa musi legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP66 oraz stopniem ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK08,

- oprawa musi być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:

- układ zasilający musi być zamontowany w sposób, który umożliwia jego bez narzędziową wymianę,

- układ zasilający ma zabezpieczać panel LED  przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV (6 kV),

- układ zasilający musi być wyposażony w funkcję utrzymania stałego strumienia (CLO) w czasie zakładanej trwałości tj. 100.000h. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia tabeli z mocami (początkową, średnią i końcową) dla każdego z proponowanych typów opraw,

- układ zasilający ma być wyposażony w wyjście umożliwiające kontrolę temperatury panelu LED i zabezpieczać panel LED przed przegrzaniem

- zintegrowany z zasilaczem układ redukcji ma w zależności od kalendarza systemowego umożliwiać płynną nastawę rożnych poziomów natężenia oświetlenia dla każdej doby w zakresie wartości strumienia świetlnego jak i czasu,

- zintegrowany z zasilaczem układ redukcji ma umożliwiać regulację strumienia świetlnego w zakresie od 50% do 100% strumienia nominalnego przy zachowaniu współczynnika mocy na poziomie nie niższym niż 0,93.

- Cechy korpusu oprawy:

- musi być wykonany z niekorodującego, ciśnieniowego odlewu aluminiowego,

- musi być malowany proszkowo na kolor z palety RAL Nr …..,

- musi umożliwiać bez narzędziowy dostęp do komory układu zasilającego,

- klosz oprawy musi być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności udarowej nie mniejszej niż IK08;

- uchwyt mocujący oprawę musi być zintegrowany z korpusem i umożliwiający zabudowę oprawy na słupie / wysięgniku o średnicy od 48mm do 60mm oraz regulację nachylenia oprawy: przy montażu bezpośrednio na słupie: od 0° do 15°, przy montażu na wysięgniku: od -15° do +15°,

- wszystkie oferowane oprawy uliczne LED muszą pochodzić z jednej rodziny aby pod względem estetycznym dawały ujednolicony efekt wizualny w świetle dziennym,

- oprawa wyposażona w oprzewodowanie, standaryzowane gniazdo (np. Nema), umożliwiające montaż sterowników bądź czujników bez ingerencji w oprawę. Zamawiający dopuszcza także oprawy ze zintegrowanym sterownikiem. Dobór opraw należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi.

- Warstwa sprzętowa – sterowniki:

- zintegrowany, montowany w oprawie u producenta

- zewnętrzny, montowany w standaryzowanym gnieździe (np. NEMA, SR ….)

- zewnętrzny, montowany na słupie

INFORMACJA

Sterowniki sterowania oświetleniem mają być kompatybilne i współpracować z użytkowaną w Rzeszowie platformą informatyczną, zarządzającą miejską infrastrukturą oświetleniową.

W szczególności sterowniki opisane wyżej muszą zapewnić:

- bezprzewodową komunikację każdej indywidualnej oprawy z platformą informatyczna za pośrednictwem powszechnie dostępnych kanałów komunikacji np. sieci GSM,

- automatyczną konfigurację w systemie po instalacji oprawy na slupie,

- automatyczną lokalizację oprawy w terenie (lokalizator GPS), znajdującą odzwierciedlenie bezpośrednio w graficznym interfejsie użytkownika,

- automatyczne wczytywanie podstawowych danych oprawy do systemu po instalacji

oprawy i podłączeniu jej do zasilania. Zamawiający wymaga wczytania co najmniej nw. danych: typ oprawy, moc oprawy, strumień świetlny oprawy, trwałość oprawy, optyka oprawy, temperatura barwowa światła, współczynnik oddawania barw, typ zasilacza zabudowanego w oprawie. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu dane te nie zostaną wczytane automatycznie wykonawca musi wprowadzić je do systemu przed terminem oficjalnego odbioru,

- synchronizację pracy z dowolnego, z dostępnych źródeł czasu rzeczywistego (np. GSM lub GPS) dla zapewnienia pracy opraw oświetleniowych zarówno w obecności zewnętrznych urządzeń sterujących jak i w trybie własnego zegara astronomicznego (włączanie i wyłączanie oświetlenia zgodnie z rytmem zachodów i wschodów słońca, odpowiednim dla danej lokalizacji) gdy zasilanie na obwody oświetleniowe podane jest całodobowo,

- odczytywanie i przechowywanie parametrów dotyczących ilości i jakości energii

elektrycznej zużywanej przez każdą z opraw w tym takich parametrów jak: wartość

napięcia, moc chwilową, współczynnik mocy, czas świecenia, ilość energii,

- sterowanie pracą oprawy (załączenie, wyłączenie, redukcja strumienia świetlnego) poprzez interfejs DALI oraz wbudowany moduł komunikacyjny,

- zintegrowanie w systemie każdej oprawy niezależnie od jej typu, producenta, technologii (LED lub HID) czy też jej wyposażenia,

- możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

- automatyczną redukcję mocy zgodnie z zaprogramowanymi harmonogramami pracy dla każdej pojedynczej oprawy lub grup opraw, z uwzględnieniem kalendarza wieloletniego, umożliwiającego rozróżnienie dni roboczych, weekendów, świąt lub innych wyjątków, dla których oświetlenie powinno mieć indywidualną charakterystykę,

- sygnalizowanie uszkodzeń i awarii opraw oraz innych zdarzeń takich jak: zanik napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego lub zbyt niskiego poziomu mocy,

Wymagane cechy i funkcjonalności platformy informatycznej/aplikacji internetowej zarządzającej oświetleniem

1. Zdalny nadzór nad infrastrukturą oświetleniową z poziomu przeglądarki internetowej, dostępny z komputera posiadającego dostęp do Internetu, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych, w tym w szczególności:

- co najmniej 128-bitowe szyfrowanie SSL,

- System bezpiecznego dostępu (np. 2FA) zapobiegający użyciu konta użytkownika

przez osoby nieuprawnione,

- Regularne testowanie pod względem zabezpieczenia przed włamaniem przez

autoryzowanego zewnętrznego audytora,

- Regularne zachowywanie kopii zapasowych w celu ich odtworzenia w przypadku

awarii serwera głównego platformy

2. Oprawa lub grupa opraw może być podłączana do systemu pojedynczo oraz w dowolnym czasie. Zamawiający wymaga, aby rozbudowa w przyszłości, z integrowanych z systemem opraw, była możliwa niezależnie od ich lokalizacji w ramach obszaru miasta Rzeszów i aby nie wymagała dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych poza montażem lub wymianą opraw oświetlenia ulicznego będących własnością Zamawiającego,

3. Przypisywanie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu oraz z możliwością ich     zmiany w dowolnym momencie. Interfejs użytkownika aplikacji musi posiadać:

- Polski język interfejsu,

- Graficzną prezentację pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi,

- Tworzenie grup punktów świetlnych odzwierciedlających zarówno ich lokalizację jak i funkcjonalność np. przejścia dla pieszych, skrzyżowania, ulice, itp.,

- Bieżący podgląd występujących w systemie nieprawidłowości i alarmów oraz ich wyszukiwania i raportowanie w zależności od kategorii i czasu wystąpienia,

- Prezentację graficzną i liczbową energii zużytej przez pojedyncze punkty świetlne lub grupy punktów świetlnych,

- Definiowanie kalendarzy pracy z uwzględnieniem dni charakterystycznych, możliwość przypisania każdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy obszarowi indywidualnego kalendarza pracy,

- Możliwość gromadzenia danych dotyczących infrastruktury oświetleniowej z uwzględnieniem każdego z jego elementów: oprawy, wysięgnika, slupa, szafy, sterownika, itp.,

- Wyszukiwania informacji o infrastrukturze oświetleniowej poprzez tworzenie indywidualnych zapytań o poszczególne jej elementy, błędy czy inne działania,

- Możliwość importowania i eksportowania danych oraz raportów przy użyciu plików edytowalnych,

- Specyfikacje uniwersalne dotyczące słupów oświetleniowych

- Słupy oświetleniowe aluminiowe:

- słupy aluminiowe cylindrycznie stożkowe bez szwu średnica przy średnica przy podstawie fi ~170 mm (słupy wysokie) lub ~140 mm (słupy niskie, parkowe), wnęki drzwiczek bezpiecznikowych 110 mm, montowane na fundamentach betonowych prefabrykowanych,

- słup zabezpieczony technologią anodowania minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 25  mikronów, zalecany kolor INOX (uzgodnienia indywidualne w zależności od lokalizacji w terenie). Powłoka anodowa musi być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Dopuszcza się malowanie proszkowe z wysokim połyskiem, za wyjątkiem koloru oliwkowego.

- zabezpieczenie  podstawy słupa bezbarwnym elastomerem na wysokość 600 mm  przed niekorzystnym działaniem związków soli oraz amoniaku a także aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wg norm EN-40 (europejskie wymagania dotyczące  aluminiowych słupów oświetleniowych w kwestii zabezpieczenia antykorozyjnego). Powierzchnia elastomeru powinna być przykryta farbą odporną na działanie promieni UV farba dopasowana w kolorze słupa, zabezpieczenie ma być wykonane przez producenta słupów i poświadczone deklaracją,

- okres gwarancyjny tak zabezpieczonego słupa wymagany minimum 10 lat,

- wysokość słupa, wysięgnik i kąt jego nachylenia mają wynikać z obliczeń fotometrycznych, kształt wysięgnika do uzgodnienia (o ile będzie konieczny),

- zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

- zabezpieczenia we wnęce słupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi o ch-ce zwłocznej, złącza słupowe typu IZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami zaciskowymi LZ 95mm2

- wyrób musi posiadać deklaracje zgodności CE (WE)

- Gwarancja producenta co najmniej 10 lat.

- Słupy oświetleniowe stalowe:

- słupy stalowe, rurowe, ocynkowane wg. normy EN ISO 1461 dwustronnie ogniowo i malowane proszkowo dwukrotnie: jednokrotnie na kolor RAL 9006 (zalecany, ale uzgodnienia indywidualne w zależności od lokalizacji w terenie), druga warstwa nawierzchniowa lakier bezbarwny o wysokim połysku. Malowanie ma być wykonane przez producenta słupów i poświadczone deklaracją,

- stopa słupa wraz z odziomkiem do wysokości wnęki bezpiecznikowej ma być zabezpieczona elastomerem bezbarwnym lub w kolorze słupa. Zabezpieczenie ma być wykonane przez producenta słupów i poświadczone deklaracją,

- średnica podstawy słupa ~ 170-200 mm (słupy wysokie), ~ 140 mm (słupy niskie, parkowe) grubość ścianki 4 mm,

- wysięgnik promieniowy, prosty,

- wysokość całkowita słupa 8-10 m (zależy od obliczeń fotometrycznych),

- montaż na fundamencie betonowym prefabrykowanym dostosowanym do wysokości słupa,

- zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

- zabezpieczenia we wnęce słupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi o ch-ce zwłocznej, złącza słupowe typu IZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami zaciskowymi LZ 95mm2,

- musi posiadać deklaracje zgodności CE (WE),

- Gwarancja producenta co najmniej 10 lat.

- Specyfikacje uniwersalne dotyczące szaf oświetleniowych

- Obudowa w II klasie izolacji z materiałów o dużej wytrzymałości mechanicznej, samogasnących lub niepalnych, odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz agresywnych czynników chemicznych, montowana na fundamencie prefabrykowanym betonowym lub z materiałów j.w.

- Schemat połączeń typu Rzeszów – jak poniżej,

- Zabezpieczenia topikowe normalne gabarytowe, miejsce na zegar sterujący, przystosowana do pracy w kaskadzie, stycznik roboczy typu ID-6, listwy zaciskowe LZ-95, dla kabla zasilającego większe, dopasowane do zastosowanego przekroju. Nie stosować złączek typu ZUG,

- Należy pozostawić wolne miejsce na telemanagement co najmniej 250x250 mm,

- Szafa oświetleniowa powinna umożliwiać wyłączanie oświetlenia oraz pracę w pierścieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym,

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać deklaracje zgodności CE (WE).

- Wyłącznik główny konieczny, bez względu na rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego, chodzi o sprawy ruchowe, żeby można było odłączyć zasilanie bez zrywania plomb (dlatego rozłączniko-bezpieczniki typu RBK nie nadają się) i wykonywać konieczne prace elektromontażowe lub serwisowe.

- Szafa 12 polowa, 6 polowa, 3 -4 polowa, gniazda bezp. 25A, zabezpieczenia tylko topikowe, jeden stycznik, miejsce na sterownik.

- Schemat jest przykładowy, zabezpieczenia należy dobrać wg obliczeń do konkretnych rozwiązań. Szczegóły rozwiązań oraz schemat należy uzgodnić z Zamawiającym.

IV.Tabela parametrów wybudowanego oświetlenia do wprowadzenia w system sterowania – element dokumentacji powykonawczej (wersja elektroniczna w Excelu i wersja papierowa):

- Oprawy:

- zdjęcie oprawy z charakterystycznego profilu (.jpg),

- nazwa oprawy – nazwa producenta i nazwa modelu, pełne oznaczenie literowo-cyfrowe stosowane przez producenta,

- rodzaj optyki – drogowa, parkowa,

- temperatura barwowa światła (° K),

- interfejs zasilacza – DALI, 1-10,

- moc oprawy w W/prąd pracy diod w mA,

- korpus oprawy (wysokociśnieniowe aluminium, kompozyt)/klosz materiał (szkło, poliwęglan)/wytrzymałość udarowa (IK…)/kolor oprawy (RAL),

- stopień ochrony obudowy (komory optycznej/komory osprzętu -  IP …/IP…)/klasa ochrony od porażeń,

- rodzaj źródła światła – LED, HID (symbol lampy wyładowczej, moc w W),

- typ sterownika systemu sterowania – zintegrowany, gniazdo Nema, na słupie.

- Słupy:

- zdjęcie całej sylwetki słupa (.jpg),

- nazwa słupa – pełny symbol literowo-cyfrowy/nazwa producenta,

- materiał z jakiego wykonany słup - aluminiowy, stalowy, żeliwny, kompozytowy, betonowy,

- wysokość słupa w m,

- średnica końcówki montażowej oprawy - ( 48, ( 60 mm, …,

- rodzaj powłoki dekoracyjnej (anodowanie, malowanie proszkowe, malowanie chemoutwardzalne)/ kolor słupa (paleta wg RAL),

- rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego - cynkowanie, malowanie podkładem antykorozyjnym,

- rodzaj(e) wysięgnika(ów) - promieniowy, kątowy, jednoramienny, wieloramienny (opisać każde ramię w przypadku zróżnicowania),

- parametry wysięgnika (materiał z jakiego wykonany/długość wysięgnika/kąt nachylenia wysięgnika/kolor RAL),

- fundament – typ wg katalogu, materiał (beton, kompozyt…).

- Szafy oświetleniowe:

- zdjęcie całej szafy z otwartymi drzwiczkami (.jpg),

- nazwa szafy – nazwa producenta i nazwa modelu, pełne oznaczenie literowo-cyfrowe stosowane przez producenta,

- materiał z jakiego wykonana obudowa szafy - stal, aluminium, kompozyt (chemo, termo)/klasa ochrony od porażeń/stopień ochrony obudowy (IP…),

- fundament - typ wg katalogu, materiał (beton, kompozyt…),

- układ pracy sieci – TT, TN-C.